## Slide 1: 精密測定の3大発明
2022年5月8日
高増計測工学研究所
東京大学 名誉教授 高増潔
https://www.takamasu-lab.org/

## Slide 2: 利用上の注意
このファイルの内容，表現，図（高増潔が作成したもの：©takamasu-lab）は自由に使ってください
  改変，コピーなどは自由です
  特に許可，コピーライトの表示などは不要です
引用している図については，引用元の規則に従ってください
  講義での資料としては，自由に使えると思います
  wikipedia関係は，パブリックドメインになっているものは自由に使えます
  フリー素材は，フリーです
  それ以外は，引用元の提示が必要になります
もしも，お気づきの点，間違い，感想などがあれば，以下にメールしてください．対応するかは，状況によります．
  takamasu@pe.t.u-tokyo.ac.jp

## Slide 3: 寸法測定の精密測定の条件
寸法の精密測定：ブロックゲージとの比較測定を行う
  高精度な形状を持つ機械部品が対象
  恒温環境（20 ºC）で測定
  高分解能なセンサをアッベ原理にあうように配置
  2個のブロックゲージによりセンサの拡大率を校正
  測定物をブロックゲージとの比較測定
精密測定の3大発明 （高増潔の考え）
  アッベの原理
    1890年：ドイツのアッベ
  ブロックゲージ
    1896年：スウェーデンのヨハンソン
  恒温室（20 ºC）
    1924年：米国のNBS（標準研究所）
恒温環境での比較測定（高増潔作成©takamasu-lab）

## Slide 4: 寸法の精密測定の不確かさ
寸法の精密測定の場合の不確かさ推定
  以下の要因が考えられるが，どれも小さくサブマイクロメートルの不確かさが比較的容易に確保できる
  温度の影響→恒温室で測定物とブロックゲージともに鋼製なので小さい：以下の要因が影響する
    測定物とブロックゲージの熱膨張率の差
    測定物とブロックゲージの温度の差
  アッベ誤差→アッベの配置に従っているので小さい
  センサの誤差→センサは非常に狭い範囲の線形性が短時間確保されればよい：以下の要因が影響する
    センサの線形性
    センサの分解能，繰返し
    センサの短期的な安定性
  その他
    測定力による変形（測定物，スタンド）→比較測定なので小さい
    表面性状の影響→表面性状のよいものが対象

## Slide 5: まとめ
寸法の精密測定
  精密測定の3大発明 （高増潔の考え）：アッベの原理，ブロックゲージ，恒温室（20 ºC）を利用した比較測定
  恒温環境で，ブロックゲージとの比較測定をアッベの原理にしたがって行う
  測定不確かさの要因が少なく，容易にサブマイクロメートルの不確かさが達成できる
恒温環境での比較測定（高増潔作成©takamasu-lab）

## Slide 6: メモ作図：作図用作業
PowerPointの機能だけで作図
  「PowerPointでアイソメ図を書く方法」を参照
ブロックゲージ
センサ
測定物
恒温環境
恒温環境での比較測定（高増潔作成©takamasu-lab）