## Slide 1: 記号，数字：立体か斜体か
2022年4月23日
高増計測工学研究所
東京大学 名誉教授 高増潔
https://www.takamasu-lab.org/

## Slide 2: 利用上の注意
このファイルの内容，表現，図（高増潔が作成したもの：©takamasu-lab）は自由に使ってください
  改変，コピーなどは自由です
  特に許可，コピーライトの表示などは不要です
引用している図については，引用元の規則に従ってください
  講義での資料としては，自由に使えると思います
  wikipedia関係は，パブリックドメインになっているものは自由に使えます
  フリー素材は，フリーです
  それ以外は，引用元の提示が必要になります
もしも，お気づきの点，間違い，感想などがあれば，以下にメールしてください．対応するかは，状況によります．
  takamasu@pe.t.u-tokyo.ac.jp

## Slide 3: 立体か斜体か
立体（直立体，ローマン体）で表記するもの
  数字：0, 1, 2, .... 9
  関数記号：sin，exp，max，log など
  数学定数（斜体の場合もある）：円周率 π，虚数単位 i
  単位記号，接頭語：kg，m，s，N，nm，μm など
斜体（イタリック体）で表記するもの
  量記号（量を表す記号）：x，y，α，β など
  順序数（順序を表す記号）：i，j，k
注意
  添字付きの量記号：順序数は斜体，数字は立体，関数記号は立体→xi，x1，ymax など
  SI接頭語のマイクロは立体：昔はギリシャ文字の活字が斜体しかなかったので，斜体になっている例もあるが間違い
  記号などは，半角で記載する，全角は使わない，どのフォントを使うかは式との関係があるので難しい（推奨フォントはない）
  JIS Z8000-1 量及び単位－第1部：一般 を参照

## Slide 4: その他の細かい注意
数字と単位の間には，半角スペースを入れる（例外は度分秒）
  105 mm, 300 kg, 10 %, 20.5 ºC, 10º55'30"
単位を並べるときは，単に並べるか，∙を入れるか，/を入れる
  300 Nm, 300 N∙m, 5 m/s, 5 ms−1, 20 kg/(m∙s2)
量記号は，アルファベットかギリシャ文字の1文字を使う
  量記号の掛け算，単に並べる，∙または×を入れる ab, a b, a∙b, a×b
  量記号の割り算，—，/，−1（ab−1は使わない） , a/b, a b−1, a∙b−1
二項演算子の前後にスペースを入れる
  a + b, a − b, a > b, a = b
単項演算子はスペースを入れない
  +a, −b
JIS Z8000-1 量及び単位－第1部：一般 を参照